江苏师范大学科文学院

校园网络运维项目

（项目编号：2024F0101）

招

标

文

件

江苏师范大学科文学院集中采购中心

2024年1月4日

第一章 总 则

一、招标文件

1.投标人应详细阅读招标文件、采购公告的全部内容。如果投标人没有按要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

2.招标文件的澄清

投标人可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在规定时间以书面形式（须加盖单位公章）送达我院集中采购中心，同时将澄清要求以WORD文档形式发送到集中采购中心邮箱（kwxyjzcg@126.com）。集中采购中心将以书面形式或通过“江苏师范大学科文学院网站”（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）发布公告。

3.招标文件的修改

3.1在投标截止期15日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

3.2对招标文件的修改，将通过“江苏师范大学科文学院网站”（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

3.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正招标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学科文学院网站”公告。

4. 通知

对与本项目有关的通知，采购人将通过“江苏师范大学科文学院网站”发布公告，请投标人自行关注。

5.投标人资格条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）依法缴纳税收和社会保障资金；

5）符合法律、行政法规规定的其他条件；

6）不接受联合体投标；

7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一项目的投标活动。

6.付款方式：无预付款，根据考核结果每半年结算一次服务费用，每次结算的付款金额等于合同总额的四分之一减去处罚金额，乙方须出具符合甲方财务规定的票据。付款前，乙方须向甲方提供同等金额符合要求的发票，否则甲方有权拒绝付款，乙方自担损失。

7.最高限价：人民币48万元/2年

8.服务期限：2年；具体起止时间详见合同约定。

9.项目地点：科文学院潘安湖校区。

10.现场勘查：本项目不安排集中现场勘查，投标人可自行安排现场考察事宜，进入现场前联系相关负责老师，现场考察人员需提前一天提供报备资料，费用自理。采购方现场对接联系人刘老师，联系方式 19851635550 。

11.质量要求：合格。

12.项目运维服务方案：各投标人务必准备本项目运营及保障方案彩页5份，密封带至开标现场。该彩页方案内容包括但不限于要求的项目运营模式与特色、配套设备、合理化建议与响应时限、项目质量与安全保障措施、人员操作使用培训与技术服务支持、项目负责人及人员队伍配置、应急响应预案、相关工作制度的制定和质量标准及内部考核方法。供应商认为其他需要说明的内容。

二、投标文件

投标文件即为投标人的响应文件，下同。

1. 投标文件的语言和计量单位

1.1投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

1.2投标文件所使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2投标文件的组成及相关要求

为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件要求制作。

3.投标内容填写说明

3.1投标人应认真阅读文件的所有内容，按照招标文件的要求编制完整的招标文件。招标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

3.2招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

3.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

本项目投标报价应包括文件规定的招标范围内产生的设备与人员安排、应急预案、施工安装和调试、合约期的服务范围与服务项目、服务成本、投标人的利润、税金和应承担的风险等可能发生的一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3.5投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝或废标。

4.投标文件的编制

投标人应按照以下顺序制作投标文件（标书）；投标文件有格式要求的（具体格式见“第三章 投标文件格式”）在制作投标文件时须按照招标文件提供的格式填写，无格式要求的投标人自行编制；混乱的编排以致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

- 资格审查符合性审查材料索引表

- 投标函；

- 投标报价一览表；

- 投标报价明细表；

- 法定代表人的授权委托书（原件封于投标文件正本中）；

- 承诺书（原件封于投标文件正本中）；

- 企业营业执照复印件（加盖公章）；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件封于投标文件正本中）；

- 无重大违法记录的书面声明（原件封于投标文件正本中）；

- 投标单位情况介绍（简要说明）；

- 投标人财务状况良好，提供：

（1）投标人提交首次响应文件时间前6个月内任何1日的资产负债表复印件1份；

（2）投标人提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）利润表月报表复印件1份。

本条中（1）、（2）要求的材料无法提供时，可提供有审计资格的第三方出具的投标人2022年财务审计报告复印件。

4.12未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则投标无效。（须提供信用证书或信用查询截图）

4.13投标人资格条件中对企业、项目负责人资质（资格）有要求时须提供相关证书复印件，否则无须提供；

4.14投标单位为投标代表缴纳社保证明（提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳社保的相关材料复印件）；

4.15商务和技术偏离表；

4.16运维服务方案（包括但不限于项目运营模式与特色、配套设备、合理化建议与响应时限、项目质量与安全保障措施、人员操作使用培训与技术服务支持、项目负责人及人员队伍配置、应急响应预案、相关工作制度的制定和质量标准及内部考核方法。供应商认为其他需要说明的内容）；

4.17投标人业绩一览表及业绩复印件（业绩原件备查）；

4.18招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

5.投标要求

5.1 所有投标均以人民币“元”为计算单位。

5.2投标人要按报价表(统一格式)的内容填写综合单 价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

5.3采购人不接受不明确的投标方案和投标。

5.4以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5.5最低投标价不能作为成交的保证。

6.投标保证金及标书费

6.1本项目不收取投标保证金。

6.2标书费金额及缴纳方式见“招标公告”。

7.投标文件的有效期

7.1 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

8.投标文件的签署及其他规定

8.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

8.2 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件格式填写）原件附在投标文件正本中。

8.3 投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。投标文件须编制目录及页码。投标文件书脊处应打印或书写投标人全称，打印或书写应清晰可辨。

8.4 投标文件一式6份，其中正本1份，副本5份。

8.5 投标文件的正本必须用不褪色的黑色签字笔填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

8.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

8.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

三、投标文件的递交

1.投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式6份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。投标文件正副本装于一个密封袋内，不得分开封装。封口处应有投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

1.2投标人未按要求对投标文件密封及加写标记，投标可能被拒绝；采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。因投标人未按要求对投标文件密封及加写标记产生的不良后果，由投标人承担。

2.投标截止时间

2.1投标文件须按照招标文件或招标公告规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

3.投标文件的修改和撤回

3.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

3.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

3.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

四、开标评标

1.评标原则

1.1投标人资格与资质条件是否符合招标文件的要求；

1.2投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本招标文件的要求；

1.3投标人的技术文件是否合理可行；

1.4投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

2.开标

3.招标

评标小组视投标文件情况可要求投标人进行述标；如投标文件描述清晰、明确可不进行该环节。

4.评标

在学院监督部门参与下，由我院集中采购中心负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。

4.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

4.2为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

4.3评标小组将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交相关费用，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且基本符合招标文件要求。

五、授予合同

1.授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人可把合同授予排名第二的投标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行采购。

2.采购人拒绝投标的权利

出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2投标人的投标均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

3.成交通知

3.1采购人在江苏师范大学科文学院网站（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）发布成交信息。采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解释。

3.2成交结果公告结束后，成交人需到集中采购中心领取成交通知书。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

4.签订合同

4.1成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

4.2成交人应按照招标文件、投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3投标人一旦成交，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为成交后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或不按约定签订或履行合同，采购人将其失信行为列入不良记录并报省财政厅备案，且3年内禁止在我院参与招投标活动。

六、询问和质疑

1.投标人有权就采购程序或签订合同的事宜提出质疑

1.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

1.2采购程序受《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或招标文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复，逾期不再受理。

1.3采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人学院采购管理的上一级部门审查。

1.4质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学科文学院有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.保密和披露

2.投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本采购项目下的保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

3.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

4.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

八、无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）或委托书无委托代理人签字或印章的。

2.未按采购文件要求要求缴纳相关费用的。

3.未按采购文件要求编制，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

4.投标人名称或组织机构等与原件不一致的。

5.投标人资格条件不符合国家有关规定或采购文件要求的。

6.投标文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限。

7.明显不符合技术规范、技术标准的要求。

8.投标报价超过招标文件规定的采购控制价的。

9.不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

10.投标文件提出了不能满足采购文件要求或采购人不能接受的支付办法。

11.串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

12.经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

第二章  项目概况及需求

一、项目名称：江苏师范大学科文学院校园网络运维项目

二、项目总预算：见第一章。

三、江苏师范大学科文学院校园网络运维项目的技术规格、要求和数量

因工作需要，对江苏师范大学科文学院办公教学网络（含有线、无线）系统运维服务进行公开招标采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎符合要求的投保人积极竞标。

江苏师范大学科文学院办公教学区有100余间设备间，网络终端设备总计约3000台，潜在终端数（含移动终端）总计约5000台（部）。办公固话300余部，网络包括400余台网络基础设备和1300余台无线AP。网络中心机房约700平方米，包括：机柜系统、UPS系统、精密空调系统、综合布线系统等。机柜系统包含52个华为42U机柜，UPS系统采用华为150KVA单主机，配套160块电池，空调系统包含五台华为精密空调。

四、投标人资格要求

见第一章。

五、项目技术要求

1.	项目背景

江苏师范大学科文学院办公教学网络运维有其独特的专业性、复杂性，并且各类专业设备的数量巨大，易出现的故障节点较多，如维护的及时性得不到有效保障，将会影响到教学管理工作的正常开展。有必要由专业公司为学院提供网络运维服务，协助信息网络中心开展网络日常维护工作，确保学院网络高效、可靠、安全、有序运行。

2. 网络运维服务总体目标

2.1 维护服务的范围

此次运维项目具体如下：

（1）综合布线系统

（2）学院骨干网系统

（3）无线覆盖系统

（4）网络安全运维监测

（5）网络中心机房系统

（6）数字公共广播系统

（7）标准化考场系统

上述系统属于科文学院智能化设施的基础，保障着学院各类应用系统数据的顺利传输。综合布线系统传输线缆数量多维护的复杂性较高；无线覆盖系统中有各类专业认证措施，维护时效性强，技术要求高；服务器虚拟化及存储系统中运行着各种系统，保存着上万人的各种数据，对运行的稳定性要求高；网络中心机房24小时不间断运行的空调、时刻保障用电稳定的UPS等设备都需要实时的监测，因此时刻需要专业人员对其进行专业维护保障，确保24小时不间断提供服务。数字公共广播系统及标准化考场系统维护关乎学院日常教学及重大考试能否正常进行；网络安全运维监测关乎学院网络安全，是保障网络安全的重要手段。

2.2 维护服务的内容

2.2.1综合布线系统

学院办公教学区有100余间设备间。

1.日常巡检各设备间状况，确保各弱电线缆整齐；清除灰尘确保各类设备的正常运行；保证各类标签标识清晰。

2.根据学院人员或功能室的的调动情况，及时调整终端线缆连接方式，并做好记录及标识。

3.及时维修各类线路故障，特别是保障光纤资源正常运行。及时完成用户的网络、电话线路报修工作。

4.学院重大活动前或每年进行一次集中整理，确保各通信线缆的完整稳定。

## 2.2.2学院骨干网系统

学院骨干网络包含语音系统、有线网络、光网络。目前学院网络包括400余台网络基础设备，其中小型交换机台约300台、中型交换机80台、核心设备20台、数据中心核心交换机2台、网络设备监控平台系统1个、认证计费系统1个、各类光纤模块940个。

1.日常巡检各类核心设备的运行状况，定期清理主要设备中的系统冗余垃圾。

2.日常巡检中小型交换机等设备状况，视情况进行配置优化。

3.根据学院人员或业务部门的调整情况，及时调整网络部署配置，并做好记录及标识。

4.根据系统拓扑监测学院网络运行状态，保障网络通信及安全。

5.及时维修各种原因造成的网络故障。

6.建立各类设备运行档案，包含调试记录、配置信息、用户名密码等。定期保存备份现有运行配置档案，做好应急管理预案。

7.学院重大活动前或每年进行一次系统整体优化升级，确保系统能够运行正常。

8.及时协助处理一卡通系统的网络故障问题，及时跟进解决问题。

9.及时协助处理各类信息发布系统的网络故障问题，及时跟进解决问题。

## 2.2.3无线覆盖系统

学院办公教学区有各类无线AP 1300余台。

1.日常巡检各类AC、AP、分体设备的运行状况，及早发现AP故障，预判处理、配置优化，并定期重启主要设备清除系统冗余垃圾。

2.根据无线信号分布情况及时优化部署配置，并做好记录及标识。

3.及时维修各种原因造成的无线网络故障，维修后及时对AP信息进行更改与清理。

4.建立各类设备运行档案，包含调试记录、配置信息、用户名密码等。定期保存备份现有运行配置档案，做好应急管理预案。

5.学院重大活动前或每年进行一次系统整体优化升级，确保系统能够运行正常。

## 2.2.4网络安全运维监测

1.日常监测网络安全设备状况，定期升级更新各设备病毒库、特征库保障网络安全。

2.根据最新信息安全通报，及时封堵风险IP地址及链接。

3.通过网络安全设备的各种记录数据，定期分析信息安全风险状况，如有高危风险及时报告学院。

4.及时维修因安全设备原因造成的网络故障。

5.建立各类设备运行档案，包含调试记录、配置信息、用户名密码等。定期保存备份现有运行配置档案，做好应急管理预案。

6.学院重大活动前或每年进行一次系统整体优化升级，确保系统能够运行正常。

7.配合信息网络中心，做好年度江苏省网信办及网监的季度、年度检查工作。

8. 协助信息网络中心做好学院的网络安全运维工作。

## 2.2.5网络中心机房系统

学院信息网络中心机房约700平方米，部署有机柜系统、UPS系统、精密空调系统、综合布线系统等。机柜系统包含52个华为42U机柜，UPS系统采用华为150KVA单主机、配套160块电池，空调系统包含五台华为精密空调。

1.定期巡检机房精密空调、UPS系统，包括检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部分的运行情况。排除发现的故障，更换损坏的配件。调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。负责精密空调系统日常耗材更换。

2.及时处理严重故障（如空调停机、控制器故障、高温告警等）。

3.定期检查设备运行状况，查看故障报警、UPS 故障报警记录、UPS 自诊断记录，执行UPS 自检功能并进行检查分析。

4.定期对设备进行除尘清扫。

5.定期对设备内主要部件进行静态测试。

6.定期检查设备的输入、输出联接端子是否牢固。

7.定期监测电池房温度。

8.定期测量电池的内阻、电压等各项数据，及时发现损坏电池或问题电池。

9.定期检查电池表面是否有腐蚀现象。

10.定期检查电池连接线端子是否紧固、生锈，连接电缆是否发热，开关功能是否正常。

11.检查电池状态，模拟市电掉电，检测电池是否供电正常。

12.操作供电组电池静态、动态测试，在UPS主机上放电测试 。

13.定期检查环空系统运行情况，包含机房温湿度记录等。

14.定期检查消防系统运行情况，包含机房消防喷剂压力等。

## 2.2.6数字公共广播系统

学院教学区公共广播系统共有壁挂喇叭200个。采用TCP/IP协议数据传输。

1.及时维修各种原因造成的软硬件故障，修复音频无法播放问题。

2.定期巡检公共广播对接终端设备运行情况，确保日常打铃通知等能够正常播放。

3.定期优化、升级控制管理系统服务器，清理系统垃圾、查杀病毒，确保服务器无故障。

4.每学期考试、重要考试时（如大学英语四六级、教师资格证等考试），提前做好优化准备工作，考试时派驻专人负责确保考试正常进行。

5.每学期操场重要活动前，配合学院要求做好优化，活动时派驻专人负责。

6.定期备份公共广播系统数据，做好应急预案准备。

## 2.2.7 标准化考场系统

学院共建设标准化考场200间，每间布置摄像头1台、电子时钟1台、拾音器1台、室外走廊安装信号屏蔽仪1台。

1.及时维修各种原因造成的软硬件故障，确保设备的正常使用。

2.定期巡检教室摄像头运行状况，包括摄像头名称、图像清晰度、照射角度、拾音器工作状况。

3.检查服务器功能是否正常，检查录像情况、硬盘使用状况等。

4.每学期考试、重要考试时（如大学英语四六级、教师资格证等考试），提前做好优化准备工作，考试时派驻专人负责确保考试正常进行。

5.标准化考场摄像机与安防监控合用，定期巡检对接状况，协助治安保卫办公室等部门调取重要录像。

## 2.2.8其他工作职责

对于办公终端桌面操作系统等方面的问题虽非义务但也应给予必要的帮助。

提供网络运维平台予学院使用。

提供网络设备监控平台予学院使用。

2.3 服务要求

投标方需针对本项目组建运维团队，可根据用户工作量和工作需要适当调整人数，但驻点运维人员不得少于3人。驻点运维人员应具备网络运维经验，具有华为、思科、锐捷等厂商认定的资格证书。

运维人员作息时间参照科文学院工作时间执行，服从学院值班要求。任何时期服从信息网络中心的临时加班任务。

收到技术支持要求后，应在规定的时限内，提供电话响应。对于通过电话支持不能解决的故障，应当征得学院同意后，通过安全的远程接入方式登录到故障设备，进行故障诊断，查找故障出现的原因，指导现场维护人员处理故障。

对于通过远程响应（电话支持和远程辅助故障处理）不能确认原因的故障/问题或无法远程解决的设备故障/问题，应迅速提供现场支持服务，安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除和解决故障/问题，故障能在1小时内响应，2小时内到达现场响应服务请求。

2.4 工作职责

运维服务人员的工作包括但不限于以下内容，投标方可根据自己的实践经验增加内容。

2.4.1负责受理用户的各种咨询和报修业务（通过电话、网络、上门等各种途径），及时响应并在必要时提供上门服务。承诺对报修业务做到：提供7*24小时技术支持及上门服务，电话及时响应，接到报修2小时内响应，8小时内处置问题，确保用户顺利上网。

2.4.2认真做好网络维护记录，建立业务档案，每月汇总后提交至信息网络中心。所有上门服务须填写相关联系单。

2.4.3负责网络通信终端线路的维护以及模块的更换。

2.4.4负责协助做好学生终端的上网安全防护工作，如：病毒查杀、系统漏洞修复等。

2.4.5熟悉网络的拓扑结构及常规业务流程，及时进行线路故障排查、处理。对不能或无法处理的问题迅速报告信息网络中心并提出自己的处理意见。

2.4.6对学院网络运行中出现的重大问题，投标单位及时派出相关技术人员配合信息网络中心进行排障工作。

2.4.7做好无线网络日常维护工作。包括：处理无线网络已发故障，定期巡检、监控无线网络主设备及其配套设备。提前发现问题，尽量做到防患未然。

2.4.8做好办公教学区无线网络巡查和优化工作，在现有设备环境下，通过新技术手段及优化工具对网络参数合理调整，提高无线网络质量。因影响无线网络质量的因素不是一成不变的，网络优化应随着网络参数和环境的变化而不断进行。对于一些覆盖盲区（或盲点）需要增加设备的，应做好记录并提出相应的补盲建议。

2.4.9负责学院办公教学网汇聚层及以下所有网络设备的日常监控、维护、保养，并按要求开展更新网络拓扑、升级系统、更换设备、备份配置等工作。

2.4.10定期对办公教学区接入设备间进行巡检，按照要求做好记录；利用每年寒暑假时间对设备间的所有网络设备进行维保、除尘等工作。

2.4.11定期检查重要机房的空调及UPS等设备的运行情况，按要求做好记录，发现问题及时向信息网络中心报告。

2.4.12定期更换核心网络机房内精密空调耗材。

2.4.13投标方定期对运维服务人员就职业道德、业务技能、服务态度等方面进行全方位培训和提升，按照国家法律法规对服务人员提供相应的社会保障。

2.4.14投标方运维团队配备必要的网络维护工具，包括铝合金折梯、笔记本电脑、基础的网络检测工具等。按网络维护需要，投标方应免费提供水晶头及零散跳线，学院按需提供面板、信息模块、交换机、路由器等设备及配件。

2.4.15负责协助信息网络中心做好学院网络安全保障工作。

2.5  运维人员工作要求

学院指定信息网络中心作为投标方组成运维团队的联系、指导、管理单位。投标方运维团队的运维人员须做到：

2.5.1业务上接受信息网络中心指导，绩效考核由信息网络中心负责，以学期为单位开展每年两次的考核工作（运维团队内部的绩效考核每月一次，并向学院备案考核结果）。对于考评不合格的运维人员，投标方须按学院要求及时调换合格人员。

2.5.2具备一定的有线、无线网络基础知识，熟悉常用的计算机操作系统，能帮助用户排除常见的网络故障。

2.5.3具备校园网络运维经验、主流网络设备调试能力。

2.5.4运维人员必须严格遵守学院制定的各项规章制度和劳动纪律，能充分体现学院行使维护网络的权力。

2.5.5遵守学院作息时间，工作日上班期间（周一到周五）运维人员必须在岗，晚上、双休日及节假日可以轮值，具体值班以学院实际安排为准。

2.5.6运维人员工作态度认真，对用户服务热情、周到，工作中能听从学院的管理和安排。

2.5.7定期打扫机房、工作场所，保证环境整洁。

2.5.8遵守保密制度，做好院内网络资料的保密工作。

2.5.9指定1名技术骨干作为运维技术主管，与学院信息网络中心及时沟通。

2.5.10积极参加学院的统一培训、总结会议，定期将运维情况向公司和学院汇报，做好与学院教职工的工作交流、协调与配合，保证工作流程顺畅。

2.6文件资料管理

2.6.1认真做好每日用户服务记录，按要求及时向信息网络中心提交运维周报、月报及年报；投标方需编制符合院方要求的故障维修电子处理单，运维人员在故障处理完毕需及时填写纸质与电子表格（电子为主），记录故障处理情况，方便后期整理、查阅。

2.6.2针对机房、设备间做好日常巡检工作，发现问题及时解决并如实填写巡检记录表。每月进行一次运维工作汇报，采用图文结合的方式，汇报内容侧重于工作成果、重大问题、疑难杂症的汇报，同时总结运维中的经验、教训以及下一步工作计划等。

每周将所有电子和纸质文档整理汇总好，提交信网中心查阅保存。

注：所有文档资料都是对投标方服务质量的重要考核指标之一。

2.6.3定期整理、汇总网络设备管理表、设备IP表、配线架表、设备拓扑图、设备图片及设备配置表等信息。

2.7服务态度

2.7.1做到待人热情、诚恳礼貌、言行雅正，举止文明。

2.7.2接电话时首先要问“你好”，挂电话前要说“再见”，通话过程中要专注倾听，及时给予对方反馈，要热情、耐心、细致地做好服务工作。

2.7.3上门服务前，必须做好准备工作，包括信息收集、备件、工具、证件以及预约时间等。尽量做到一次完结服务，避免返工费时。上门服务时要先敲门，得到许可后方可进门。进门后主动递验证件、说明来意，得到允许后方可操作用户计算机。服务结束后，要主动递上“服务处理单”，请用户签字确认。

2.7.4如遇用户投诉，应保持平和语调、稳定用户情绪、耐心解释，避免直接回绝。对服务范围内的问题要协调尽快解决，对于超出服务范围的要求，也要予以劝慰、说服。

2.7.5运维人员不应向用户过度承诺，属职责权限之外的事项要及时报请领导决定，对于紧急状况，可直接向信息网络中心反映。

2.7.6运维人员应定期巡检各设备机房，确保机房内走线规范、无缠绕、无脱落、无接头；标签齐全、清晰，电源线应与信号线缆分开布放，避免在同一线束内。设备干净整洁，滤网清洁无灰尘，设备标识清晰，指示灯正常。

2.7.7维护管理过程中，机房巡检、设备优化、故障排除、桌面服务等均要形成书面记录和电子文档，除维护团队保存外，也应向学院提交一份副本备查。

2.7.8秉持微笑服务理念，善待每一位网络用户。

2.8其他事项

2.8.1设置办公教学网络维护服务投诉电话和邮箱，接受用户对网络运维服务的相关投诉。经学院核实后，每有一条有效投诉，从运维服务款中扣除200元。

2.8.2投标方定期对运维人员就职业道德、业务技能、服务态度等方面展开全方位培训，提升综合素质。按照国家法律法规对运维人员提供相应的社会保障。

2.8.3对于运维服务中发生的维修，单次维修总价小于或等于500元的由投标方提供维修配件（配件价格由政府采购京东商城自营价格为准）并维修到位，每年总维修费用不超过10000元（由信息网络中心确认），学院不提供任何费用。

2.8.4对于设备在质保期内的维修，由投标方联系并维修，学院不提供任何费用。

2.8.5对于设备过质保期并单项超过500元或超出总年度费用10000元的维修，由投标方报价，需按照学院相关程序，找第三方公司进行比价，选择价格合适的公司进行维修,价格同等的情况下，优先选择投标方进行维修。

2.8.6每次维修完毕，需由学院报修部门及信息网络中心进行书面确认。

2.8.7投标方运维团队须配备必要的网络维护工具，包括铝合金折梯、笔记本电脑、基础的网络检测工具等。

2.8.8半年进行一次考核，采取量化评分制形式考核。

第三章 合同主要条款

# 信息化项目采购合同（服务类）

# 项目:江苏师范大学科文学院校园网络运维项目

# 编号：

# 甲 方（购 方）：江苏师范大学科文学院

# 乙 方（供 方）：

# 根据《中华人民共和国民法典》的规定，江苏师范大学科文学院（以下简称甲方）与                公司（以下简称乙方）江苏师范大学科文学院校园网络运维项目事宜，双方协商一致，签订本合同。

- 总则：

甲、乙双方经友好协商，就江苏师范大学科文学院校园网络运维项目服务事宜达成如下一致。

本合同包括合同正文和附件，共同构成合同不可分割的整体。

附件包括：

附件一 服务内容及服务要求

附件二 工作量化考核表

- 合同有效期：

本合同服务期限为   2   年，自合同签订之日起算。

- 双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1.甲方为乙方服务工作提供必要的实施条件。

2.乙方提供的服务未达到附件一约定标准的，甲方有权对乙方提供的服务提出异议和整改要求。

3.按照附件二内容，甲方每半年对乙方进行一次考核。

4.在乙方严格按照本合同约定提供服务并通过考核的情况下，甲方应按本合同约定及时支付服务费用。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方按照附件一约定标准指派专业人员保质、保量、按期完成服务，并解决由乙方负责的其他各项事宜。

2.乙方提供的服务未达到附件一约定标准时，应积极按照甲方提出的改进要求进行整改。

3.乙方应积极配合甲方按照附件二内容参加考核。

4.乙方应合法用工，所指派服务人员与甲方不存在任何劳动或聘雇关系，因服务人员引发之一切纠纷（含劳资争议、工伤纠纷以及其他经济纠纷）均应由乙方负责处理并承担责任，与甲方无关。

5.乙方及乙方派到甲方现场的人员应遵守安全规范，乙方对其在甲方服务期间发生的任何意外承担全部责任。

6.除甲方事先书面同意外，乙方不得转让或部分转让其在本合同项下的任何权利与义务。

- 服务费用

本合同服务价格是人民币          元，大写：            。

- 付款方式

无预付款，根据考核结果每半年结算一次服务费用，每次结算的付款金额等于合同总额的四分之一减去处罚金额，乙方须出具符合甲方财务规定的票据。付款前，乙方须向甲方提供同等金额符合要求的发票，否则甲方有权拒绝付款，乙方自担损失。

- 违约责任

本合同任何一方违约，给守约方造成损失的，违约方应当赔偿守约方的一切经济损失。

本合同生效后，甲乙双方应全面履行本合同项下义务，任何一方不履行或不适当履行本合同项下义务的，均构成对本合同的违约，应承担违约责任。

- 乙方未按附件约定提供相应服务的，甲方有权拒绝支付乙方服务款。

- 乙方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍不履行或有其他违约行为，致使甲方订立合同目的落空的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

- 保密

- 未经他方许可，任何一方不得将本合同内容向合同以外第三方或公众透露。

- 双方应对通过本合同获得的他方商业秘密以合理的谨慎予以保密，未经商业秘密所有人书面同意，不得向合同以外的任何第三方透露。

- 以下情况的保密信息披露不受本保密条款的约束：

1）在接受保密信息以前已拥有或已获悉信息；

2）已经成为公众所知的信息，除非这种公开是违反本合同的后果；

3）依有管辖权的法院或政府管理部门的指令进行披露，但在这些情况下，接受方应在披露前告知披露方，以使披露方有机会抗辩、限制或防止此种事态的发生；

4）根据披露方的书面授权向合同以外的第三方披露；

5）乙方可以在本合同期内以书面或口头方式公开甲方为其用户。

- 争议解决

本合同履行过程中产生的任何争议，双方应本着积极态度，友好协商解决，可在本合同书的原则基础上进行修改、补充，双方另签订补充协议，补充协议经双方签字盖章后与本合同书具有同等的法律效力。该争议未能通过友好协商解决的，任何一方可以将该争议向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 合同生效

本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。自双方签字盖章之日起生效。

| 甲方： | 江苏师范大学科文学院 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盖章： |  | 盖章： |  |
| 代表： |  | 代表： |  |
| 日期： | 年 月 日 | 日期： | 年 月 日 |

附件一：

一、服务内容：

1． 运维服务范围

江苏师范大学科文学院潘安湖校区的校园办公网和公共区域用户所涉及的综合布线系统、学院骨干网系统、无线覆盖系统、学院信息安全系统、网络中心机房系统、数字公共广播系统、标准化考场系统、网络安全运维监测，包括：办公教学区有100间设备间，网络终端设备总计3000台，潜在终端数（含移动终端）总计5000台（部）。办公固话300部，网络包括400台网络基础设备和1300台无线AP。网络中心机房约700平方米，包括：机柜系统、UPS系统、精密空调系统、综合布线系统等。机柜系统包含52个华为42U机柜，UPS系统采用华为150KVA单主机，配套160块电池，空调系统包含五台华为精密空调。

2． 运维服务内容

2.1综合布线系统

学院办公教学区有100余间设备间。

1、日常巡检各设备间状况，确保各弱电线缆整齐；清除灰尘确保各类设备的正常运行；保证各类标签标识清晰。

2、根据学院人员或功能室的的调动情况，及时调整终端线缆连接方式，并做好记录及标识。

3、及时维修各类线路故障，特别是保障光纤资源正常运行。及时完成用户的网络、电话线路报修工作。

4、学院重大活动前或每年进行一次集中整理，确保各通信线缆的完整稳定。

2.2学院骨干网系统

学院骨干网络包含语音系统、有线网络、光网络。目前学院网络包括400余台网络基础设备，其中小型交换机台300台、中型交换机80台、核心设备20台、数据中心核心交换机2台、网络设备监控平台系统1个、认证计费系统1个、各类光纤模块940个。

1、日常巡检各核心设备的运行状况，定期清理主要设备系统冗余垃圾。

2、日常巡检中小型交换机等设备状况，视情况进行配置优化。

3、根据学院人员或业务部门的调整情况，及时调整网络部署配置，并做好记录及标识。

4、根据系统拓扑监测学院网络运行状态，保障网络通信及安全。

5、及时维修各种原因造成的网络故障。

6、建立各类设备运行档案，包含调试记录、配置信息、用户名密码等。定期保存备份现有运行配置档案，做好应急管理预案。

7、学院重大活动前或每年进行一次系统整体优化升级，确保系统能够运行正常。

8、及时协助处理一卡通系统的网络故障问题，及时跟进解决问题。

9、及时协助处理各类信息发布系统的网络故障问题，及时跟进解决问题。

2.3无线覆盖系统

学院办公教学区有各类无线AP 1300台。

1、日常巡检各类AC、AP、分体设备的运行状况，及早发现AP故障，预判处理、配置优化，定期重启主要设备、清除系统冗余垃圾。

2、根据无线信号分布情况优化部署配置，并做好记录及标识。

3、及时维修无线网络故障，维修后及时对AP信息进行更改与清理。

4、建立各类设备运行档案，包含调试记录、配置信息、用户名密码等。定期保存备份现有运行配置档案，做好应急管理预案。

5、学院重大活动前或每年进行一次系统整体优化升级，确保系统运行正常。

2.4网络安全运维监测

1、日常监测网络安全设备状况，定期升级更新各设备病毒库、特征库保障网络安全。

2、根据最新信息安全通报，及时封堵风险IP地址及链接。

3、通过网络安全设备的各种记录数据，定期分析信息安全风险状况，如有高危风险及时报告学院。

4、及时维修因安全设备原因造成的网络故障。

5、建立各类设备运行档案，包含调试记录、配置信息、用户名密码等。定期保存备份现有运行配置档案，做好应急管理预案。

6、学院重大活动前或每年进行一次系统整体优化升级，确保系统运行正常。

7、配合信息网络中心，做好年度江苏省网信办及网监季度、年度检查工作。

8、协助信息网络中心做好学院的网络安全运维工作。

2.5网络中心机房系统

学院信息网络中心机房约700平方米，部署有机柜系统、UPS系统、精密空调系统、综合布线系统等。机柜系统包含52个华为42U机柜，UPS系统采用华为150KVA单主机、配套160块电池，空调系统包含五台华为精密空调。

1、定期巡检机房精密空调、UPS系统，包括检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部分的运行情况。排除发现的故障，更换损坏的配件。调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。负责精密空调系统日常耗材更换。

2、及时处理严重故障（如空调停机、控制器故障、高温告警等）。

3、定期检查设备运行状况，查看故障报警、UPS 故障报警记录、UPS自诊断记录，执行UPS自检功能并进行检查分析。

4、定期对设备进行除尘清扫。

5、定期对设备内主要部件进行静态测试。

6、定期检查设备的输入、输出联接端子是否牢固。

7、定期监测电池房温度。

8、定期测量电池内阻、电压等各项数据，及时发现损坏电池或问题电池。

9、定期检查电池表面是否有腐蚀现象。

10、定期检查电池连接线端子是否紧固、生锈，连接电缆是否发热，开关功能是否正常。

11、检查电池状态，模拟市电掉电，检测电池是否供电正常。

12、操作供电组电池静态、动态测试，在UPS主机上放电测试。

13、定期检查环空系统运行情况，包含机房温湿度记录等。

14、定期检查消防系统运行情况，包含机房消防喷剂压力等。

2.6数字公共广播系统

教学区公共广播系统共有壁挂喇叭200个。采用TCP/IP协议数据传输。

1、及时维修各种原因造成的软硬件故障，修复音频无法播放问题。

2、定期巡检公共广播终端设备，确保日常打铃通知等能够正常播放。

3、定期优化、升级控制管理系统服务器，清理系统垃圾、查杀病毒，确保服务器无故障。

4、每学期考试、重要考试时（如大学英语四六级、教师资格证等考试），提前做好优化准备工作，考试时派驻专人负责确保考试正常进行。

5、定期备份公共广播系统数据，做好应急预案准备。

2.7 标准化考场系统

学院共建设标准化考场200间，每间布置摄像头1台、电子时钟1台、拾音器1台、室外走廊安装信号屏蔽仪1台。

1、及时维修各种原因造成的软硬件故障，确保设备的正常使用。

2、定期巡检教室摄像头运行状况，包括摄像头名称、图像清晰度、照射角度、拾音器工作状况。

3、检查服务器功能是否正常，检查录像情况、硬盘使用状况等。

4、每学期考试、重要考试时（如大学英语四六级、教师资格证等考试），提前做好优化准备工作，考试时派驻专人负责确保考试正常进行。

5、标准化考场摄像机与安防监控合用，定期巡检对接状况，协助治安保卫办公室等部门调取重要录像。

二、人员要求

乙方需针对本项目组建运维团队，可根据用户工作量和工作需要适当调整人数，但驻点运维人员不得少于3人。驻点运维人员应具备网络运维经验，具有华为、思科、锐捷等厂商认定的资格证书。

运维人员作息时间参照科文学院工作时间执行，服从学院值班要求。任何时期服从信息网络中心的临时加班任务。

收到技术支持要求后，应在规定的时限内，提供电话响应。对于通过电话支持不能解决的故障，应当征得学院同意后，通过安全的远程接入方式登录到故障设备，进行故障诊断，查找故障出现的原因，指导现场维护人员处理故障。

对于通过远程响应（电话支持和远程辅助故障处理）不能确认原因的故障/问题或无法远程解决的设备故障/问题，应迅速提供现场支持服务，安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除和解决故障/问题，故障能在1小时内响应，2小时内到达现场响应服务请求。

三、工作职责

运维服务人员工作包括但不限于以下内容，乙方可根据实践经验增加内容。

1、负责受理用户的各种咨询和报修业务。

2、认真做好网络维护记录，建立业务档案，每月汇总后提交至信息网络中心。所有上门服务须填写相关联系单。

3、负责网络通信终端线路的维护以及模块的更换。

4、负责协助做好学生终端的上网安全防护工作，如：病毒查杀、系统漏洞修复等。

5、熟悉网络的拓扑结构及常规业务流程，及时进行线路故障排查、处理。对不能或无法处理的问题迅速报告信息网络中心并提出自己的处理意见。

6、对学院网络运行中出现的重大问题，乙方单位及时派出相关技术人员配合信息网络中心进行排障工作。

7、做好无线网络日常维护工作。包括：处理无线网络已发故障，定期巡检、监控无线网络主设备及其配套设备。提前发现问题，尽量做到防患未然。

8、做好办公教学区无线网络巡查和优化工作，在现有设备环境下，通过新技术手段及优化工具对网络参数合理调整，提高无线网络质量。因影响无线网络质量因素不是一成不变的，网络优化应随着网络参数和环境变化而不断进行。对于一些覆盖盲区（或盲点）需要增加设备的，应做好记录并提出相应的补盲建议。

9、负责学院办公教学网汇聚层及以下所有网络设备的日常监控、维护、保养，并按要求开展更新网络拓扑、升级系统、更换设备、备份配置等工作。

10、定期对办公教学区接入设备间进行巡检，按照要求做好记录；开展寒暑假期间对设备间所有网络设备进行维保、除尘等工作。

11、定期检查重要机房的空调及UPS等设备的运行情况，按要求做好记录，发现问题及时向信息网络中心报告。

12、定期更换核心网络机房内精密空调耗材。

13、乙方定期对运维服务人员就职业道德、业务技能、服务态度等方面进行全方位培训和提升，按照国家法律法规对服务人员提供相应的社会保障。

14、乙方运维团队配备必要的网络维护工具，包括但限于铝合金折梯、电脑、基础的网络检测工具、标签打印机等。按网络维护需要，乙方应免费提供水晶头及零散跳线，学院按需提供面板、信息模块、交换机、路由器等设备及配件。

15、负责协助信息网络中心做好学院网络安全保障工作。

四、运维人员工作要求

学院指定信息网络中心作为乙方组成运维团队的联系、指导、管理单位。乙方运维团队的运维人员须做到：

1、业务上接受信息网络中心指导，绩效考核由信息网络中心负责，以学期为单位开展每年两次的考核工作（运维团队内部的绩效考核每月一次，并向信息网络中心备案考核结果）。对于考评不合格的运维人员，乙方须按学院要求及时调换合格人员。

2、具备一定的有线、无线网络基础知识，熟悉常用的计算机操作系统，能帮助用户排除常见的网络故障。

3、具备校园网络运维经验、主流网络设备调试能力。

4、运维人员必须严格遵守学院制定的各项规章制度和劳动纪律，能充分体现学院行使维护网络的权力。

5、遵守学院作息时间，工作日上班期间（周一到周五）运维人员必须在岗，晚上、双休日及节假日可以轮值，具体值班以学院实际安排为准。

6、运维人员工作态度认真，服务热情、周到，听从学院的管理和安排。

7、定期打扫机房、工作场所，保证环境整洁。

8、遵守保密制度，做好学院网络资料的保密工作。

9、指定1名技术骨干作为运维技术主管，与学院信息网络中心及时沟通。

10、积极参加学院的统一培训、总结会议，定期向公司和学院汇报运维情况，做好与学院教职工的工作交流、协调与配合，保证工作流程顺畅。

五、文件资料管理

1、认真做好当日服务记录，按要求及时向学院（甲方）信息网络中心提交运维周报、月报及年报；乙方需编制符合学院要求的故障维修电子处理单，运维人员在故障处理完毕需及时填写纸质与电子表格（电子为主），记录故障处理情况，方便后期整理、查阅。

2、做好针对机房、设备间日常巡检工作，发现问题及时解决并如实填写巡检记录表。每月进行一次运维工作汇报，采用图文结合的方式，汇报内容侧重于工作成果、重大问题、疑难杂症的汇报，同时总结运维中的经验、教训以及下一步工作计划等。

每周将所有电子和纸质文档整理汇总，提交学院（甲方）信息网络中心查阅保存。（注：所有文档资料都是对乙方服务质量的重要考核指标之一。）

3、定期整理、汇总网络设备管理表、设备IP表、配线架表、设备拓扑图、设备图片及设备配置表等信息。

六、服务态度

1、做到待人热情、诚恳礼貌、言行雅正，举止文明。

2、接电话时首先要问“你好”，挂电话前要说“再见”，通话过程中要专注倾听，及时给予对方反馈，要热情、耐心、细致地做好服务工作。

3、上门服务前，必须做好准备工作，包括信息收集、备件、工具、证件以及预约时间等。尽量做到一次完结服务，避免返工费时。上门服务时要先敲门，得到许可后方可进门。进门后主动递验证件、说明来意，得到允许后方可操作用户计算机。服务结束后，要主动递上“服务处理单”，请用户签字确认。

4、如遇用户投诉，应保持平和语调、稳定用户情绪、耐心解释，避免直接回绝。对服务范围内的问题要协调尽快解决，对于超出服务范围的要求，也要予以劝慰、说服。

5、运维人员不得向用户过度承诺，属职责权限之外的事项要及时报请领导决定，如遇紧急状况，可直接向信息网络中心反映。

6、运维人员应定期巡检各设备机房，确保机房内走线规范、无缠绕、无脱落、无接头；标签齐全、清晰，电源线应与信号线缆分开布放，避免在同一线束内。设备干净整洁，滤网清洁无灰尘，设备标识清晰，指示灯正常。

7、维护管理过程中，机房巡检、设备优化、故障排除、桌面服务等均要形成书面记录和电子文档，除维护团队保存外，也应向学院提交一份副本备查。

8、秉持微笑服务理念，善待每一位网络用户。

七、其他事项

1、设置校园网络维护服务投诉电话和邮箱，接受用户对网络运维服务的相关投诉。经学院核实后，每有一条有效投诉，处罚200元并从运维服务款中扣除。

2、乙方定期对运维人员就职业道德、业务技能、服务态度等方面展开全方位培训，提升综合素质。按照国家法律法规对运维人员提供相应的社会保障。

3、对于运维服务中发生的维修，单次维修总价小于或等于500元的由乙方提供维修配件（配件价格由政府采购京东商城自营价格为准）并维修到位，每年总维修费用不超过10000元（由信息网络中心确认），学院不提供任何费用。

4、对于设备在质保期内的维修，由乙方联系并维修，学院不提供任何费用。

5、对于设备过质保期并单次维修总价超过500元或年度总费用超出10000元的维修，由乙方报价，需按照学院相关程序，找第三方公司进行比价，选择价格合适的公司进行维修。价格同等的情况下，优先选择乙方进行维修。

6、每次维修完毕，需由学院报修部门及信息网络中心进行书面确认。

7、乙方运维团队须配备必要的网络维护工具，包括铝合金折梯、笔记本电脑、基础的网络检测工具等。

八、考核

半年进行一次考核，采取量化评分制形式考核。详见附件二。

运维考核分为95分，采用扣分制；奖励分为5分，采用加分制。每次考核总得分不超过100分。考核评分不得低于80分，低于80分后每少1分，处罚0.5万元整并从运维服务款中扣除。

对于存在问题未按甲方要求完成处理或未做改进措施，以致同类问题仍有发生的，按相关问题的条款加倍扣分；对损坏设备设施的，应予惩罚及赔偿。

附件二 工作量化考核表

考核半年度：  年   月

| 项目 | 内容 | 考核标准 | 扣（加）分标准 | 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员管理（30分） | 人员稳定性(10分) | 1.如本项目运维主管提出离职，运维单位需提前1个月告知。提供新运维主管履历、资历等书面材料。如不履行上述事项，导致运维工作停滞并造成不良影响，考核扣除3-5分。 | -3 ~ -5分 |  |  |
|  |  | 2.如驻场组长提出离职，运维单位需提前2周告知。派驻运维主管到现场保证运维工作正常开展。新选派驻场运维组长就职并通过试用期后，运维主管方可离开驻场单位。如不履行上述事项，造成运维工作停滞，引起不良影响将扣除2-3分。 | -2 ~ -3分 |  |  |
|  |  | 3.如驻场运维人员提出离职，运维单位需提前1周告知。提供拟派人员名单及履历、资历。运维人员离职空挡期，需根据学院日常维护事项内容增派专业人员完成维护事项。如不履行上述事项，造成维护工作停滞，引起不良影响将进行考核扣除1-2分。 | -1 ~ -2分 |  |  |
|  | 驻场人员工作纪律（20分） | 4.运维单位提供人员考勤机制，严格考勤要求。缺1个月的考勤记录扣除0.5分。（3分） | -0.5分/次 |  |  |
|  |  | 5.所有驻场运维人员不得迟到早退。当月迟到早退3次及3次以上，考核扣除0.5分*人次。连续3个月及3个月以上出现同一情况，学院有权要求更换驻场人员。（4分） | -0.5分/次 |  |  |
|  |  | 6.驻场运维人员不能擅自离开工作岗位或做跟工作无关的事情。（3分） | 按照情节的严重性-0.5 ~ -1/次 |  |  |
|  |  | 7.驻场运维人员不服从安排，不听从调遣。（4分） | 按照情节的严重性-0.5 ~ -1/次 |  |  |
|  |  | 8.运维主管和相关人员不按甲方要求参加检查工作、重大故障现场处理、工作会议等。（4分） | 按照情节的严重性-1 ~ -2/次 |  |  |
|  |  | 9.驻场运维人员不积极配合沟通。（2分） | 按照情节的严重性-1 ~ -2/次 |  | 与甲方以及第三方之间 |
| 安全生产（5分） | 国家/行业 | 10.不严格遵守国家、行业的相关法律法规。 | 按照情节的严重性-1 ~ -5分/次，情节严重的甲方有权终止服务合同 |  |  |
|  | 甲方安全管理 | 11.不严格遵守甲方的各项规章制度和工作纪律进行开展维护工作。 | 按照情节的严重性-1 ~ -5分/次，情节严重的甲方有权终止服务合同 |  |  |
|  | 乙方安全管理 | 12.乙方未建立安全管理制度，每季度未组织安全生产教育、培训，并形成规范制度及记录等。 | -0.5分/季度 |  |  |
| 运维工作管理及质量(60分) | 运维过程考核(20分) | 13.驻场运维组长提交运维周报、月报、季报、重要故障分析报告及其他临时报告。每缺1次扣除0.5分，直至扣完10分。（10分） | -0.5分/次 |  |  |
|  |  | 14.工作未彻底完成或未清理现场，但又虚报工作完成的。（2分） | 视情节的严重性-0.5 ~ -3分/次 |  |  |
|  |  | 15.故障或报修处理不当（包括响应处理不及时、服务态度不妥）产生的有效投诉。（8分） | 收到有效投诉的视情节严重性-1 ~ -2分/次。 |  |  |
|  | 运维量化考核 （40分） | 16.综合布线系统（5分） | 1.考核标准：根据运维服务对应内容进行考核。2.设备间线缆混乱、标签不清晰、灰尘多，视情况-0.5 ~ -1分/次。 |  |  |
|  |  | 17.学院骨干网系统（10分） | 1.考核标准：根据运维服务对应内容进行考核。2.因工作失误导致重大网络故障，按照情节严重程度考核-1 ~ -2分/次。3.未备份设备运行配置档案，考核-0.5分/次。 |  |  |
|  |  | 18.无线覆盖系统（5分） | 1.考核标准：根据运维服务对应内容进行考核。2.无线AP上线率低于98%，考核-0.5分/次。3.未备份设备运行配置档案，考核-0.5分/次。 |  |  |
|  |  | 19.网络安全运维监测（5分） | 1.考核标准：根据运维服务对应内容进行考核。2.未及时按要求封堵风险IP或链接，导致网络安全事故的，视情节严重性考核-0.5 ~ -1分/次。3.不配合信息网络中心完成网络安全相关工作的，考核-0.5分/次。 |  |  |
|  |  | 20.网络中心机房系统（5分） | 1.考核标准：根据运维服务对应内容进行考核。2.不及时处理空调系统、UPS系统报警故障或保养不及时的，导致安全事故的，视情节严重性考核-0.5 ~ -1分/次。 |  |  |
|  |  | 21.数字公共广播系统（4分） | 1.考核标准：根据运维服务对应内容进行考核。2.重要考试保障不力，导致教学事故的，视情节严重性，考核-0.5 ~ -1分/次。 |  |  |
|  |  | 22.标准化考场系统（4分） | 1.考核标准：根据运维服务对应内容进行考核。2重要考试保障不力，导致教学事故的，视情节严重性，考核-0.5 ~ -1分/次。 |  |  |
|  |  | 23.各类报表要求（2分） | 1.按照学院要求，提供各类数据报表。2.在规定的时间内按照要求提供各类报表数据。3.综合评价得分0-4分。 |  |  |
| 奖励 （5分） | 额外贡献 | 24.因工作贡献突出受到甲方公开表扬。 | 按实际事件效果奖励+0.5 ~ +2分 |  |  |
|  |  | 25.出色完成临时任务、应急保障工作，或合同外的其它额外工作。 | 按任务工作量、投入资源及困难程度奖励+0.5 ~ +3分 |  |  |
|  |  | 26.积极支援并完成故障处理。 | 每完成1宗奖励+0.2分 |  | 需按时按质完成支撑工作。 |
|  | 质量提升 | 27.提出创新提案被采纳，或提供技术交流或管理经验推广，对提升运维维护工作的质量和效率有帮助。 | 按实际效果程度奖励+0.5 ~ +2分 |  |  |
|  |  | 28.当月无投诉事件。 | 每月+0.5分 |  | 合同期内首月不作此项考核 |
|  | 管理或技术创新 | 29.管理或技术创新贡献突出受到甲方公开表扬。 | 按实际事件效果加分+0.5 ~ +2分 |  | 包括积极配合甲方 |
| 考核 得分 |  |
| 甲乙双方代表签名 | 甲方 | 乙方 |

第四章    投标文件格式

投标人提交文件须知：

1．招标文件中有投标文件格式模板的，按本文件提供的模板填写；没有模板的，投标人自行编制。投标文件的编写顺序按“第一章总则 4.投标文件的编制”要求进行，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.采购人将依据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同合格性及能力。投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

(一)投标函

江苏师范大学科文学院：

投标人全称        授权     投标人代表  姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的     项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目进行投标，投标总价为（大写）         元（小写：       元），供货安装期为：     天，质保期为：       年。为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

3.提供投标须知规定的全部招标文件，包括招标文件正本1份，副本5份。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件的各项规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方承诺接受招标文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

13.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或成交货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：                         _

投标人：                  （公章）

法定代表人签字：_________________

法定代表人盖章：_________________

日期：			    年    月    日

（二）投标报价一览表

| 项目名称 | 项目内容 | 服务期限 | 总价 （小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024F0101江苏师范大学科文学院校园网络运维项目 | 详见招标文件 | 2年 |  |
| 总价（大写）： |  |
| 备注 |  |

注：投标报价包含了设备与人员安排、应急预案、施工安装和调试、合约期的服务范围与服务项目、服务成本、投标人的利润、税金和应承担的风险等可能发生的一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期			    年    月    日

(三)法定代表人授权委托书

江苏师范大学科文学院：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本

公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字或盖章：

投标人全称、投标人公章：

日期：			    年    月    日

（四）承诺书

致江苏师范大学科文学院：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目招标文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核采购文件（含采购文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

我公司郑重声明：

我公司具备履行本项合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项合同我公司已具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

投标人（公章）：

日期：______年  月  日

（六）无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（七）商务与技术条款偏离表

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：   （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：

（八）业绩一览表

| 起止时间 | 项目名称 | 采购单位 | 采购单位联系人及电话 | 中标额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（九）运维服务方案

（包括但不限于项目运营模式与特色、配套设备、合理化建议与响应时限、项目质量与安全保障措施、人员操作使用培训与技术服务支持、项目负责人及人员队伍配置、应急响应预案、相关工作制度的制定和质量标准及内部考核方法。供应商认为其他需要说明的内容）；

（十）投标代表缴纳社保证明

（十一）资格审查符合性审查材料索引表

| 序号 | 文件名称 | 备注 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |  |
| 2 | 法定代表人的授权委托书 |  |  |
| 3 | 承诺书 |  |  |
| 4 | 无重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 5 | 营业执照复印件 |  |  |
| 6 | 资产负债表、利润表 |  |  |
| 7 | 信用证书或信用查询截图 |  |  |
| 8 | 企业、项目负责人相关证书复印件 | 投标人资格条件中对企业、项目负责人资质（资格）有要求时须提供相关证书复印件，否则无须提供。 |  |

注：

1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

评分办法

| 评分工程 | 分数 | 评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 商务 部 分 50分 | 投标报价 | 30 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
|  | 企业规模与实力 | 10 | 具有ITSS信息技术服务标准认证（2分）； 具有ISO 20000 IT服务管理体系认证（2分）； 具有ISO 27000 IT安全管理体系认证（2分）； 具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（2分）； 具有AAA级企业资信等级证书及以上（2分）； |
|  | 投标人综合实力及业绩 | 10 | 提供近三年内高校、园区人数1万人以上的网络运维成功案例：一个案例2分，最高10分。提供复印件，原件核查，不提供原件不得分。 |
| 技 术 部 分 50分 | 投标人进场后具体实施方案 | 15 | 提供实施方案包括但不限于以下：1项目运营模式与特色；2、配套设备；3、合理化建议与响应时限；4项目质量与安全保障措施；5、人员操作使用培训与技术服务支持；6、项目负责人及人员队伍配置；7、应急响应预案。进行横向综合评价出优良中差（优15（含）-10分、良9（含）-5分、中4（含）-1分、差0分） |
|  |  | 10 | 相关工作制度的制定、质量标准及内部考核方法。 进行综合评价（优10（含）-8分、良7（含）-5分、中4（含）-2分、差0分） |
|  | 服务人员素质情况 | 10 | 后备技术支撑团队不低于8人得1分； 团队人员具备CISP证书得1分； 团队人员须有至少两人具备华为、华三、锐捷认证高级工程师（CCIE同级别）证书得6分； 团队人员具备网络规划设计师证书得2分； 提供开标前后备技术支撑团队人员连续6个月缴纳的单位社保证明。 |
|  |  | 5 | 人员素质情况评分：（驻场人员证书） 需提供华为、华三、锐捷认证高级工程师证书至少1份（CCIE同级别），符合得3分，缺少不得分。 需提供华为、华三、锐捷认证工程师证书至少1份（CCNP同级别）。符合得1分，缺少不得分。 本项最高得5分。 提供复印件，原件核查，不提供原件不得分，并提供开标前连续6个月缴纳的单位社保证明。 |
|  | 运维服务平台 | 10 | 投标人需提供校园网运维平台： 1.平台支持网页、APP等多种报修入口2分（提供功能截图） 2.拥有独立“呼叫中心”和“统一客服中心”来电自动弹屏，快速接单得2分（提供功能截图） 3.平台支持工单实时监控功能，实时显示当前工单状态得2分（提供功能截图） 4.平台支持“一键报修”功能，用户无需复杂操作即可完成报修得2分。（提供功能截图） 5.具有知识库功能，服务人员可在平台内添加常见问题知识库得2分（提供功能截图） |

注：总分最高者为成交候选人；最高分相同时，价格分高者优先。

# Text boxes

（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）